Респиратор, противогазоаэрозольный                                                                                          Респиратор фильтрующий. Особо рекомендован в условиях повышенных и пониженных температур, повышенной влажности.

Технические характеристики:

Степень защиты - FFР1 (до 4 ПДК);

Оснащен клапаном выдоха;

Защитный слой - активированный уголь;

Фильтр - электростатического действия;

Материал - внутренний слой из гипоаллергенного материала;

Комплектация:

- носовой зажим;

- потовпитывающая прокладка.

Поставщик предоставляет гарантию на качество на весь объём Товара в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара,

но не более 24 месяцев от даты поставки.                                                                                                                                   Количество – 856   штук

- Респиратор, противогазовый

- Респиратор универсальный. Назначение - для защиты органов дыхания человека от вредных газо- и парообразных веществ присутствующих в воздухе рабочей зоны. Технические характеристики:                                                                                                     Фильтр - ДОТ 75;                                                                                                                       Степень защиты - до 10-15 ПДК;

Конструкция - резиновая полумаска типа ПР-7, обтюратора из трикотажа, оголовья, двух фильтров ДОТ 75, содержащих специализированный поглотитель и противоаэрозольный фильтр;                                                                                                        Фильтр - соответствует марке фильтра;                                                                                              Материал – внутренний слой из гипоаллергенного материала;                                                  Цвет резинок - желтый;                                                                                                             Комплектация:                                                                                                                                       - полумаска ПР-7 с оголовьем и клапаном выдоха;                                                                                    - 2 фильтрующих патрона;                                                                                                                       - 2 полиэтиленовые манжеты с клапанами вдоха;                                                                                                 - 2 трикотажных обтюратора;                                                                                                                                               - сумка для ношения и хранения респиратора.                                                         Поставщик предоставляет гарантию на качество на весь объём Товара в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара, но не более 24 месяцев от даты поставки. ГОСТ 12.4.296-2015                                                                                                Количество – 1 209  штук

- Респиратор, противогазовый Респиратор фильтрующий РПГ-67 применяется в целях защиты дыхательных органов человека от отравляющих веществ в паро- и

газообразномсостоянии.

Технические характеристики:

Фильтр - ДОТ 75;

Степень защиты - до 10-15 ПДК;

Конструкция - резиновая полумаска типа ПР-7,обтюратора из трикотажа, оголовья, два противогазовых фильтра ДОТ 120 со специальным поглотителем, оснащен клапаном выдоха;

Марка фильтрующего патрона - РПГ-67-А:

- защищает от паров органических соединений;

- РПГ-67-В - защищает от кислых газов;

- РПГ-67-Г - защищает от паров ртути и веществ, в состав которых входит этилмеркурхлорид;

- РПГ-67-КД - защищает аммиака и сероводорода и веществ, их содержащих.

Фильтр - электростатического действия;

Материал - внутренний слой из гипоаллергенного материала;

Комплектация:

- полумаска ПР-7 с оголовьем и клапаном выдоха;

- 2 фильтрующих патрона;

- 2 полиэтиленовые манжеты с клапанами вдоха;

- 2 трикотажных обтюратора;

- сумка для ношения и хранения респиратора.

Поставщик предоставляет гарантию на качество на весь объём Товара в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию Товара,

но не более 24 месяцев от даты поставки.

Количество – 944   штуки